# ELENCO  ATTIVITA’  SOGGETTE

# (tabella di comparazione)

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Abbigliamento | Vedi: Tessili – punto 49 D.M. 16.2.82, Locali – punto 87 D.M. 16.2.82; Lavoratori – punto 3/B D.P.R. 689 |  |  |
| Aerei | Vedi: Autorimesse – punto 92 D.M. 16.2.82 e Metalli – punto 68 D.M. 16.2.82 e punto 13 D.P.R. 689. |  |  |
| Alberghi Ristoranti Residence Campeggi Villaggi turistici Rifugi alpini Comunità religiose | Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto Nota: le residenze turistico alberghiere, le case ed appartamenti per vacanze, così come definiti all’art. 6 della L. 17.5.83, n° 217 (pubbl. nella G.U. 25 mag. 83, n° 141), le caserme e le case di reclusione, non rientrano fra quelle attività di cui ai punti 84 e 85 del D.M. 16.2.82 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi VV.F. (Circ. 11.2.85, n° 36). Alberghi, Motels, Villaggi albergo: rientrano nel punto 84 del D.M. 16.2.82; Nel numero dei posti per le attività alberghiere vanno computati soltanto quelli a disposizione degli ospiti (paganti o non) con esclusione del personale addetto (Antincendio, ottobre 1987). Vedi: Edifici – punto 90 D.M. 16.2.82. Nelle sale ristoranti annesse agli alberghi è consentito l’uso di fornelli alimentati a gas metano, alcool, gpl, ecc. per la cottura a fiamma libera, a condizione che gli stessi abbiano potenzialità non superiore a 2.000 Kcal/h. Qualora i fornelli siano alimentati a gpl, la bombola di alimentazione non dovrà avere peso superiore a 0,5 kg ed il loro impiego non dovrà essere ammesso nei locali interrati (Lett. Circ. 18.6.90, n° 10411/4183). Vedi anche Centrali termiche – punto 91 D.M. 16.2.82. Residenze turistico alberghiere, Case ed appartamenti per le vacanze: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.2.82 (vedi Circ. 11.12.85, n° 36); Campeggi: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.2.82; gli stessi sono sottoposti al controllo di un’apposita Commissione, della quale fa parte il Comandante provinciale dei VV.F. prevista dall’art. 3 della L. 21.3.58, n° 326, nonché dall’art. 4, co. 2 del D.P.R. 20.6.61, n° 869, attuativo della citata Legge n° 326. Villaggi turistici, Alloggi agrituristici, Affittacamere, Case per ferie, Ostelli per la gioventù: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.2.82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto cadauna; Rifugi alpini: i rifugi alpini intesi come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni o ascensioni o come riparo e sosta al rientro in caso di avverse condizioni meteorologiche, non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.2.82. Devono comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività, i divieti ed obblighi imposti ai punti 7, 8, 10 ed 11 dell’Allegato A alla L. 19.7.80, n° 406 che prevedono, riferiti al caso specifico di rifugi alpini, quanto segue: 1) il divieto d’impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; 2) il divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività; 3) l’obbligo di tenere in chiara evidenza, in ogni locale, le indicazioni sui provvedimenti più appropriati da adottare e le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli utenti; 4) l’obbligo di installare un estintore di classe 5° ogni 20 mq. di superficie netta. Restano comunque soggette al controllo antincendio le aree a rischio specifico quali: impianti per la produzione di calore (centrali termiche, cucine, ecc. con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h), gruppi elettrogeni, ecc. e qualsiasi attività rientrante nel D.M. 16.2.82 (Circ. 17.12.86, n° 42, punto 10 – G.U. 5 feb. 87, n° 29). […] Per le comunità religiose non è direttamente ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo antincendi e, infatti, il D.M. 16.2.82, recante l’elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, non prevede una voce specifica in tal senso. Comunità del tipo accennato riuniscono, di norma, persone che vivono per scopi religiosi in uno stesso fabbricato, permanentemente residenti negli stessi ambienti con comportamenti umani, densità di affollamento e situazione dei luoghi in generale molto simili a quanto si verifica nell’ambito di un comune fabbricato di civile abitazione. Premesso tale asserto di validità generale, le comunità religiose rientrano negli obblighi dell’attuale normativa di prevenzione incendi in tutti quei casi in cui, da parte e nell’ambito della comunità, siano esercite attività specifiche che, come tali, rientrano fra quelle contemplate nell’elenco allegato al predetto decreto 16.2.82. | 84 (6) | - |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alberghi | A titolo esemplificativo l’obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell’ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di 100 persone presenti, posti letto in numero maggiore di 25 utilizzati come albergo, pensione, dormitori e simili ovvero come ospedale, casa di cura e simili, locali di spettacolo o trattenimento con capienza superiore a 100 posti, depositi di merci pericolose nonché impianti tecnologici e servizi (centrali termiche o di condizionamento, autorimesse, ecc.) aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività pure soggette al controllo di prevenzione incendi. In conclusione, per le comunità religiose, in quanto tali, non si ravvisa alcuna necessità di prevedere una normativa specifica di prevenzione incendi, essendo estranea al problema la particolare qualificazione di chi esplica l’attività soggetta (estratto della Circ. 28.5.86, n° 14). | 84 (6) | - |
| Alcool | Vedi: Liquidi infiammabili – punto 22 D.M. 16.2.82 e punto 24 D.P.R. 689. |  |  |
| Alimentari cereali e vegetali caffè zucchero pasta riso tabacco cacao, ecc. | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi | 35 (6) | vedi 51 |
|  | Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialità superiore a 200 q.li nelle 24 ore | - | 51 |
|  | Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato Nota: tenuto conto che le attività indicate al n° 36 del D.M. 16.2.82 si riferiscono ad una entità unica, comprendente sia l’impianto di essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi VF le attività nelle quali l’impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato (Circ.11.12.85, n° 36) | 36 (6) | - |
|  | Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili | 9 (6) | vedi 7 |
|  | Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l’impiego di acetilene, etilene ed altri gas carburanti. | - | 7 |
|  | Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè | 37 (6) | 53 |
|  | Zuccherifici e raffinerie dello zucchero | 38 (6) | - |
|  | Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li | 39 (6) | - |
|  | Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li | 40 (6) | vedi 52 |
|  | Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li nelle 24 ore | - | 52 |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li | 41(6) | vedi 42 |
|  | Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di alluminio, manganese e rame; ovvero di cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche | - | 42 |
| Archivi | Vedi: Carta – punto 43, Edifici – punto 94, Locali Pubblico Spettacolo – punto 90 D.M. 16.2.82 e Lavoratori – punto 89 D.M. 16.2.82 e punto 6/B D.P.R. 689. |  |  |
| Arredamento | Vedi: Tessili – punto 49 D.M. 16.2.82, Locali – punti 87 e 88 D.M. 16.2.82, Legno – punto 47 D.M. 16.2.82 e Lavoratori – punto 3/b D.P.R. 689 |  |  |
| Ascensori | Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 | 95 (ut) | - |
| Autorimesse box Aut. pubbliche | Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili Nota: le autorimesse a box affacciatesi su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove, purchè ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1.2.86 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16.2.82. Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1.2.86 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all’art. 14 del D.P.R. 29.7.82, n° 577 (estratto della Circ. 1.2.88, n° 1800/4108). Vedi: Centrali termiche – punto 91 D.M. 16.2.82. | 92 (6) | vedi 12 |
|  | Autorimesse pubbliche | - | 12 |
| Banche | Vedi: Carta – punto 43 (Archivio) e Centrali termiche – punto 91 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Bar | Vedi: Locali pubblico spettacolo – punto 83 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Barche | Vedi: Autorimesse – punto 92 e Metalli – punto 69 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Batterie (pile) | Vedi: Elettricità – punto 65 D.M. 16.2.82 |  |  |
| Benzine | Vedi: Liquidi infiammabili – punti 12, 15, 18 D.M. 16.2.82 e punti 10 e 11 D.P.R 689 |  |  |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Box auto | Vedi: Autorimesse – punto 92 |  |  |
| Calzaturifici | Vedi: Tessili – punto 49 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Campeggi | Vedi: Alberghi – punto 84 D.M. 16.2.82 |  |  |
| Carbone | Vedi: Legno – punto 46 D.M. 16.2.82 e punto 54 D.P.R. 689. |  |  |
| Carceri | Vedi: Scuole – punto 85 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Carrozzerie | Vedi: Metalli – punto 71 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Carta depositi archivi opifici | Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta. Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonché di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma. | - | 45 |
|  | Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li Vedi: Lavoratori – punto 4/B D.P.R. 689. | 42 (6) | vedi 45 |
|  | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li Nota: gli archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi superiori a 50 q. rientrano nell’attività 43 del D.M. 16.2.82 solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale. La presenza di documenti cartacei in altri locali od uffici va computata, ovviamente, nel calcolo del carico d’incendio (Lett. Circ. 24.9.85, n° 19917/4161). Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta. Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonché di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma. | 43 (6) | vedi 45 |
|  | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti | 93 (6) | - |
| Case da gioco | Vedi: Locali pubblico spettacolo – punto 83 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Caserme | Vedi: Scuole – punto 85 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Catrame | Vedi: Liquidi infiammabili – punto 19 D.P.R. 689. |  |  |
| Cementifici | Cementifici | 74 (3) | - |
| Centri Elaborazione Dati | Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione di dati con oltre 25 addetti. Nota: gli addetti sono quelli effettivamente impiegati nell’attività (Antincendio nov. 85) | 82 (ut) | - |
| Centrali termiche impianti a combustibile liquido impianti a combustibile solido | Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116,3 Kw) Vedi: Liquidi infiammabili – punto 15 D.M. 16.2.82 e punto 11 D.P.R. 689. Nota: si precisa che con la dizione “Impianti di produzione di calore” deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché da una parte destinata al combustibile di alimentazione, secondo la terminologia, ed i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 22.12.79, n° 1391 (Regolamento per l’esecuzione della legge antismog 615/1966 relativamente al settore degli impianti termici). Come indicato nella Lett. Circ. 19.10.84, n° 21250/4106, tale criterio non si applica agli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h alimentati da serbatoi fissi di gpl con capacità complessiva non inferiore a 0,3 mc per i quali serbatoi deve essere richiesto il rilascio del CPI come previsto al punto 4, lett. B del D.M. 16.2.82. Pertanto per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico certificato di prevenzione incendi semprechè la potenzialità dell’impianto sia superiore alle 100.000Kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto CPI gli impianti di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio. Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell’attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella Circ. 7.10.82, n° 46 MI.SA. (82) 15. Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (Decreti di concessione) per i depositi di oli minerali ai sensi delle leggi vigenti. Per impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell’apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29.7.82, n° 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi per gli impianti alimentati a combustibile liquido (Circ. 29.7.71, n° 73) per quanto concerne l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione. | 91 (6) | - |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrali termiche impianti antecedenti al 1968 generatori di aria calda impianti a combustibile gassoso | Restano inoltre valide e applicabili le norme contenute nella legge antismog n° 615/1966 per gli impianti esistenti alla data dell’8.7.68 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (Tabella annessa al Capo V del D.P.R. 24.10.67, n° 1288 valida ai sensi di quanto previsto al punto IV.I del D.P.R. 22.12.70, n° 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del deposito del combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti (Circ. 20.11.82, n° 52). Le attività indicate al punto 91 del D.M. 16.2.82 non riguardano gli impianti inseriti nei cicli di produzione industriale. Per gli impianti alimentati a combustibile si richiama l’analogia già indicata nella Circ. 20.11.82, n° 52 punto 5.1) (Circ. 17.4.85, n° 8). Gli impianti per la produzione di calore, nei quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati “esistenti” ai fini dell’applicazione della L. 7.12.84, n° 818. Nel caso di sostituzione del generatore di calore. Il certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resa al focolare non superi il 20% di quella preesistente e che risultino osservate le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i limiti di assoggettabilità ai controlli dei vigili del fuoco. Le disposizioni contenute nelle Lett. Circ. 11.8.75, n° 8419/4183, relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore artigianale ed agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni ivi previste (Circ. 11.12.85, n° 36). L’installazione di “cucine alimentate a gas con densità non superiore 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento” è consentita purchè le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e di trattenimento on quello in cui sono installate le cucine deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato ne rispetto del D.M. 30.11.83. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la Lett. Circ. 5.4.79, n° 8242/4183 che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi si fini della sicurezza antincendio (Circ. 17.12.86, n° 42, punto 7 – G.U. 5 febbraio 1987, n° 29). Gli impianti termici a gas possono essere ubicati in locali contigui ad autorimesse purchè siano separati con strutture REI 180 e l’ubicazione non sia relativa ad ambienti dell’autorimessa ove possa presumersi affluenza o passaggio di gruppi di persone (uscite, ecc.) (Antincendio, ottobre 1987). Gli impianti termici alimentati a gas di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h […]. Com’è noto, la L. 6.11.71, n° 1083, concernente le norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile, dispone, all’art. 4, che la vigilanza sull’applicazione della stessa è demandata al Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato. Al riguardo si fa presente che, per quanto riguarda la vigilanza sugli apparecchi e materiali impiegati negli impianti alimentati a gas, provvede questo Ministero, direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati, prelevando detti apparecchi e materiali presso i produttivo e/o distributori nazionali e sottoponendoli a prova. […] Per quanto riguarda invece la vigilanza sulle installazioni e sugli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico si fa presente che con l’entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale – L. 23.12.78, n° 833 – il compito per l’individuazione, l’accertamento e il controllo dei fattori di rischio è stato demandato alle Unità sanitarie locali – USL – attraverso la vigilanza degli ambienti di vita e di lavoro (estratto della Lett. Circ. 23.4.87, n° 6812/4183). | 91 (6) | - |
| Cererie | Vedi: Liquidi infiammabili – punto 81 D.M. 16.2.82 e punto 16 D.P.R. 689 |  |  |
| Chiese | Vedi: Locali pubblico spettacolo – punto 83 e Alberghi – punto 84 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Cinema | Vedi: Edifici – punto 90, Loc. Pubbl. Spett. – punto 83 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Concimi | Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li Nota: i depositi indicati al punto 60 sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q. (Circ. 11.12.85, n° 36). | 60 (6) | - |
| Cucine | Vedi: Centrali termiche – punto 91 D.M. 16.2.82; Liquidi infiammabili – punto 15 D.M. 16.2.82 e punto 11 D.P.R. 689. |  |  |
| Discoteche | Vedi: Locali Pubblico Spettacolo – punto 83 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Edifici | Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 mt Vedi: Liquidi infiammabili – punto 15 D.M. 16.2.82 e punto 11 D.P.R. 689. Nota: ai fini dei controlli di prevenzione incendi si deve fare riferimento al punto 2.b penultimo comma, della Circ. 2.6.82, n° 25. | 94 (ut) | - |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Edifici storici e/o artistici musei | (Per altezza in gronda si intende l’altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile) (Lett. Circ. 28.3.87, prot. 6140/4122). Ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, l’altezza degli edifici di civile abitazione, di cui al punto 94 del D.M. 16.2.82, deve essere riferita all’altezza in gronda come definita al punto 2.b, penultimo comma, della Circ. 2.6.82, n° 25. L’altezza ai fini antincendi, definita nel D.M. 30.11.83, è un parametro che viene utilizzato attualmente per l’elaborazione delle normative (estratto della Lett. Circ. 28.3.87, n° 6140/4122). Vedi: Lavoratori – punti 6/B e 7/B D.P.R. 689. | 94 (ut) | - |
|  | Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui ala R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 Nota: per le attività di cui ai punti 89 e 90 del D.M. 16.2.82, soggette a visita “una tantum”, vanno applicate , per analogia, le disposizioni relative alle attività di cui al punto 94 concernenti l’obbligo della richiesta di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati per le attività soggette ai controlli ed inserite nei complessi edilizi (Lett. Circ. 4.7.85, n° 19984/4101). Da più parti e segnatamente dall’Amministrazione per i beni culturali e ambientali viene richiesto di riconoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli uffici compresi al punto 90 del D.M. 16.2.82 e pertanto soggetti al controllo VF. Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel R.D. 7.11.42, n° 1564 tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia dell’incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all’obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia i controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco: a) non sono compresi nel punto 90 del D.M. 16.2.82 e quindi non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi VF, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato D.M. 16.2.82. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti per la produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc; b) sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16.2.82, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi VF, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato D.M. 16.2.82, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all’uso cui sono destinati, devono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7.11.42, n° 1564, anche le norma antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte. Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell’art. 15 del D.P.R. n° 577/82 (Circ. 11.12.85, n° 36). Il NOR nell’ambito degli edifici di interesse artistico e storico è rilasciato dai Comandi VF previo accertamento della rispondenza alle norme stabilite nel decreto 8.3.85 (Testo del D.L. 27.2.87, coordinato con la L. di conversione 13.4.87, n° 149, art. 4) | 90 (ut) | - |
| Edilizia | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti | 73 (3) | - |
|  | Cementifici | 74 (3) | - |
| Elettricità | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati | 61 (6) | vedi 29 |
|  | Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, ottenuti con l’impiego di sostanze infiammabili | - | 29 |
|  | Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li | 62 (6) | - |
|  | Centrali termoelettriche | 63 (3) | - |
|  | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw | 64 (6) | - |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. | 65 (6) | - |
| Esplosivi | Vedi: Sostanze pericolose – punti 24, 25, 26, 27 D.M. 16.2.82 e punto 32 DPR 689 |  |  |
| Falegnamerie | Vedi: Legno – punto 47 D.M. 16.2.82 |  |  |
| Ferrovie | Vedi: Metalli – punto 70 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Fiammiferi | Fabbriche e depositi di fiammiferi Vedi: Metalli – punto 30 D.M. 16.2.82 e punto 37 D.P.R. 689 | 30 (6) | 37 |
| Fieno | Vedi: Legno – punto 46 D.M. 16.2.82, punto 39 e 54 D.P.R. 689 |  |  |
| Fiere | Vedi: Locali pubblico spettacolo – punto 83 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Forni | Vedi: Liquidi infiammabili – punto 15 D.M. 16.2.82 e punto 11 D.P.R. 689. |  |  |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Foto cimenatografia | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li. | 44 (6) | vedi 44 |
|  | Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche e fotografiche. | - | 44 |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 Kg | 45 (3) | - |
|  | Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive | 51 (6) | - |
|  | Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche | 52 (6) | - |
|  | Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrale | 53 (6) | 43 |
| Gas produzione depositi distribuzione | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h Nota: gli impianti di compressione d’aria per materiali pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano fra le attività di cui ai punti 1) e 2) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei VV.F. (Circ. 11.12.85, n° 36) | 1 (3) | vedi 3 |
|  | Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h Nota: vedi precisazioni punto 1. I gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di trasporto e distribuzione cittadina con pressione di esercizio non superiore a 5 bar sono considerati dispositivi dei sistemi di distribuzione cittadina quindi parte integrante delle reti di distribuzione medesime come previsto dal punto 4.1 del D.M. 24.11.84 (…) (estratti del Tel. – Circ. 17.10.86, n° 4183). | 2 (6) | vedi 5 |
|  | Officine ed impianti per la produzione di gas combustibili per distillazione, reazione, carburazione ed altri processi | - | 1 |
|  | Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni | - | 2 |
|  | Aziende per la produzione di gas combustibili compressi, disciolti o liquefatti | - | 3 |
|  | Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc; - per capacità complessiva superiore a 2 mc; b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 Kg.; - per quantitativi complessivi superiori a 500 Kg. Nota: gli impianti di riempimento e lo stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con gpl sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi di gpl impiegati superino i limiti inferiori previsti per le attività di cui al D.M. 16.2.82 (estratto della Lett. Circ. 4.4.91, n° 350/4016). | 3 (6) (3) (6) (3) | - - - vedi 4 |
|  | Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili compressi, per capacità complessiva delle bombole superiore a 2000 litri, disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 Kg. | - | 4 |
|  | Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc; - per capacità complessiva superiore a 2 mc; b) disciolti o liquefatti: - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc; - per capacità complessiva superiore a 2 mc. | 4 (6) (3) (6) (3) | vedi 5 |
|  | Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc; b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc | 5 (6) (6) | vedi 5 |
|  | Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati | - | 5 |
|  | Reti di trasporto e distribuzione, di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar Nota: i gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di trasporto e distribuzione cittadina con pressione di esercizio non superiore a 5 bar sono considerati dispositivi dei sistemi di distribuzione cittadina quindi parte integrante delle reti di distribuzione medesime come previsto dal punto 4.1 del D.M. 24.11.84 (…) (estratti del Tel. – Circ. 17.10.86, n° 4183). | 6 (ut) | - |
|  | Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione | 7 (6) | - |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas opifici | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti Nota: per numero degli addetti si deve intendere solo quello degli addetti effettivamente alla lavorazione specifica (Antincendio feb. 1986). | 8 | vedi 8 |
|  | Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l’impiago di gas combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro. | - | 8 |
|  | Impianti per l’idrogenazione di oli e grassi | 10 (6) | 6 |
|  | Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 becchi a gas | 11 (6) | 9 |
| Gomma | Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li | 55 (6) | - |
|  | Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito | 56 (6) | - |
|  | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li | 54 (6) | vedi 46 |
|  | Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi manufatti. Aziende per la produzione di ebanite, amiantite, vulcanite e di altri prodotti affini Vedi: Plastica – punto 48 D.P.R. 689. | - | 46 |
| Inchiostri | Vedi: Liquidi infiammabili – punti 19 e 20 D.M. 16.2.82 e punto 22 D.P.R. 689. |  |  |
| Infissi | Vedi: Lavoratori – punto 2/B D.P.R. 689. |  |  |
| Lampade | Vedi: Elettricità – punto 65 D.M. 16.2.82 |  |  |
| Lavanderie | Lavatura a secco con solventi infiammabili Vedi: Liquidi infiammabili – punto 15 D.M. 16.2.82 e punto 11 D.P.R. 689. | - | 18 |
| Lavoratori | Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti Nota: le attività indicate al punto 89 del D.M. 16.2.82 riguardano essenzialmente gli edifici di tipo civile e comunque uffici nei quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti (Circ. 17.4.85, n° 8). | 89 (ut) | vedi 6/ B |
|  | Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti. |  | 6/B |
|  | Magazzini di vendita con oltre 50 addetti | - | 5/ B |
|  | Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti | - | 1/ B |
|  | Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti | - | 2/ B |
|  | Industria dell’arredamento e dell’abbigliamento con oltre 75 addetti | - | 3/ B |
|  | Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti | - | 4/ B |
| Laterifici | Vedi: Edilizia – punto 73 D.M. 16.2.82 |  |  |
| Legno | Attività esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15 addetti | - | 7/ B |
|  | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del D.M. 30 novembre 1983 (Vedi D.M. 30.11.83, riportato alla voce Segnaletica di sicurezza): - da 500 a 1.000 q.li - superiori a 1.000 q.li (Testo modificato come dal D.M. 30.10.86 (G.U. 10.11.86, n° 261) Nota: tenuto conto delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d’incendio, possono considerarsi “depositi all’aperto” anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46 del D.M. 16.2.82 aventi protezioni orizzontali e verticali degli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere. Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purchè almeno una di tali pareti sia provvista di apertura di aerazione senza infissi d’ampiezza non inferiore al 50% della superficie della parete stessa. Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all’attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (D.M. 30.11.83).Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione del sughero, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li | 46 (6) (3) | vedi 39 e 54 |
|  | Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li | 50 (6) | vedi 54 |
|  | Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili; lavorazione della paglia, dello sparto e simili; lavorazione del sughero, produzione di farina e di trucioli di legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini | - | 54 |
|  | Aziende per la produzione di polveri di carbone | - | 39 |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Legno falegnamerie | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: - da 50 a 1.000 q.li - oltre in 1.000 q.li Vedi: Alimentari – punto 42 DPR 689. | 47 (6) (3) | - |
| Librerie | Vedi: Locali – punto 87 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Liquidi infiammabili alcool benzine depositi e rivendite | Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc | 22 (6) (3) | vedi 24 |
|  | Distillerie e depositi di alcol a concentrazione superiore al 60% di volume. | - | 24 |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto d’infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 0,5 mc Nota: vedi precisazioni punto 3 (Gas – depositi). | 12 (3) | vedi 10 |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con un punto d’infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc | 13 (3) | vedi 10 |
|  | Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione, trattamento degli olii minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione e lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini) | - | 10 |
|  | Aziende per la produzione di agglomerati di materiali combustibili, di carboni e feltri catramati, di carbolinoleum, di nerofumo e di vernici nere. | - | 40 |
|  | Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantità superiore a 500 Kg. | - | 19 |
|  | Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 Nota: è stabilito, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n° 886/1979, l’obbligo della presentazione a questa Direzione Generale del progetto per l’approvazione ai fini antincendi, nonché il riscontro della rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato effettuato con visite-sopralluogo da parte della Commissione di cui all’art. 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15.2.52, n° 328, e modificato dall’art. 2 del D.P.R. 24.4.75, n° 988. Tenuto conto che la procedura indicata prevede sia l’accertamento preventivo da parte degli organi tecnici del C.N.VV.F. che il sopralluogo di controllo da parte di una Commissione della quale è competente il Comando provinciale VV.F. competente per territorio, si dispone che, per le attività di che trattasi di nuova istituzione il sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi può essere contestuale a quello da effettuarsi in seno alla citata Commissione; il favorevole esito di tale sopralluogo, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando VV.F., fermi restando gli obblighi amministrativi previsti dalle vigenti leggi. Anche per la documentazione da acquisire agli atti del Comando può essere ritenuta valida quella già in possesso della segreteria della Commissione citata, alla quale può farsi riferimento. Quanto sopra in analogia a quanto già disposto con le Circc. 7.10.82, n° 46 e 20.11.82, n° 52. Per le attività esistenti al 10.12.84 il verbale di collaudo, effettuato da parte della più volte citata Commissione, può ritenersi sostituito dalla documentazione e delle certificazioni, previste dall’art. 2 della L. 7 dicembre 84, n° 818, necessari per il rilascio del nulla osta provvisorio (estratto della Circ. 31.5.86, n° 15). | 96 (ut) | vedi 10 |
|  | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm | 97 (ut) | - |
|  | Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 Kg. | - | 11 |
|  | Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc; b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc. (Punto così sostituito dall’art. 1, D.M. 27 marzo 1985) Nota: i depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: - per uso industriale sono quelli destinati ed inseriti nei cicli di produzione industriale; - per uso artigianale sono quelli destinati all’esercizio di attività artigianali; - per uso agricolo sono quelli destinati all’esercizio di aziende agricole; | 15 (6) (3) | vedi 11 |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquidi infiammabili creme e lucidi glicerina olii solfuri solventi vernici e inchiostri depositi e rivendite opifici | - per uso privato sono quelli necessari per il riscaldamento di ambienti: - produzione di acqua calda per edifici civili; - cucine e lavaggio stoviglie; - sterilizzazioni e disinfezioni mediche; - lavaggio biancheria; - distribuzione rifiuti; - forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili né infiammabili (Circ. 11.12.85, n° 36). | 15 | vedi 11 |
|  | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc; - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc | 16 (6) (3) | vedi 11 |
|  | Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc | 17(6) | vedi 11 |
|  | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili | 14 (6) | vedi 10 |
|  | Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio Nota: per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele si intendono quelli definiti all’art. 82 del D.M. 31.7.34 (Circ. 11.12.85, n° 36). I contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di carburante di macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri non sono soggetti ai controlli antincendio da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco e le norme tecniche contenute nel D.M. 19.3.90 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell’attività (Tel. –Circ. 11.4.90, n° 4113/170). | 18 (6) | - |
|  | Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature ed altri prodotti affini, ottenuti con l’impiego di essenze infiammabili | - | 14 |
|  | Produzione della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dei grassi | - | 16 |
|  | Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini | 81 (3) | vedi 16 |
|  | Estrazione di oli con solventi infiammabili | - | 15 |
|  | Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc | 23 (3) | - |
|  | Aziende in cui viene eseguita l’iniezione di oli cresolati | - | 21 |
|  | Produzione e depositi di solfuro di carbonio | - | 23 |
|  | Produzione di acqua ragia vegetale | - | 17 |
|  | Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili | - | 25 |
|  | Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di: amile, butile, dietile, isoamile, isobutile, isopropile, metile, propile, vinile; acetone, acido acetico, alcoli: butilico, etilico, isoamilico, isopropilico, metilico; aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzene, eptano, esano, eterI: etilico, isopropilico, metilico, vinilico, metiletilico; etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilisobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) | - | 30 |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici ed intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili | 59 (3) | - |
|  | Produzione di vernici con solventi infiammabili | - | 20 |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg | 19 (3) | vedi 22 |
|  | Produzione di inchiostri da stampa con l’impiego di solventi infiammabili | - | 22 |
|  | Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: con quantitativi da 500 a 1.000 Kg - con quantitativi superiori a 1.000 Kg | 20 (6) (3) | - |
|  | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti Nota: vedi precisazioni punto 8 (Gas – opifici). | 21 (6) | vedi 28 |
|  | Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti. | - | 28 |
| Locali vendita | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi Nota: rientrano fra le attività di cui al punto 87 del D.M. 16.2.82 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 mq. (Circ. 11.12.85, n° 36). | 87 (6) | - |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Locali depositi | Per la determinazione della densità di affollamento delle are destinate ad “uffici a servizio di attività commerciali” può essere accettata una dichiarazione del titolare dell’attività circa il numero dei dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà esserci aumentato del 20% (Circ. 17.12.86, n° 42, punto 11 – G.U. 5 feb. 87, n° 29). I “negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie” rientrano unicamente nel punto 87 del D.M. 16.2.82 qualora superino i 400 mq di superficie lorda complessiva dei servizi e depositi (Circ. 17.12.86, n° 42, punto 12 – G.U. 5 feb. 87, n° 29). | 87 (6) | - |
|  | Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq. | 88 (6) | - |
| Locali di pubblico spettacolo ristoranti bar case da gioco sale consiliari cinema discoteche cucine a gas | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti Nota: ai fini dell’applicazione delle normative di cui al punto 5 dell’art. 15 del D.P.R. n° 577/82, con la dizione “luogo aperto al pubblico” deve intendersi “un delimitato spazio all’aperto” attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi (Circ. 20.11.82, n° 52). Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70, 80 T.U.L.P.S.). La differenza fra “spettacoli” e “trattenimenti” consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.). Qualora dette attività siano già state sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni provinciali di vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in possesso delle Commissioni provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta della richiesta per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Le eventuali certificazioni previste dall’arti. 18 del D.P.R. n° 577/82 potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del CPI stesso. Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto CPI possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza (Circ. 20.11.82, n° 52). I “ristoranti bar e simili” non rientrano tra le attività di cui al punto 83 del D.M. 16.2.82, come già chiarito con Circ. 20.11.82, n° 52 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei VV.F., fatto salvo quanto previsto all’art. 15, punto 5 del D.P.R. n° 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91 del D.M. citato (Circ. 11.12.85, n° 36). Le “case da gioco” sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83 del D.M. 16.2.82. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella Circ. 15.2.51, n° 16 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44 e fermo restando le competenze delle Commissioni provinciali di vigilanza (Circ. 17.12.86, n° 42, punto 2 – G.U. 5.2.87, n° 29). Le “Sale consiliari” (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella Circ. 20.11.82, n° 52 punto 4.1 e pertanto non sono comprese nel punto 83 del D.M. 16.2.82 (Circ. 17.12.86, n° 42, punto 3 – G.U. 3.2.87, n° 29). Per “passaggi in genere” si intendono i percorsi esterni al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite (Circ. 17. 17.12.86, n° 42, punto 4 - G.U. 3.2.87, n° 29). Tutti i locali classificati all’art. 17 della Circ. 15.2.51, n° 16, con “capienza inferiore a 150 posti” possono essere dotati di due sole uscite, in analogia quanto già previsto dalla Circ. 27.8.71, n° 79 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della Circ. 16/1951 (Circ. 17.12.86, n° 42 punto 5 – G.U. 5.2.87, n° 29). Il punto B.3 della Circ. 16.6.80, n° 16 è applicabile unicamente alle “multisale cinematografiche” e “NON” applicabile alle “multisale da ballo” che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi (Circ. 17.12.86, n° 42, p. 6). | 83 (6) | - |
|  | L’installazione di “cucine alimentate a gas con densità non superiore a Q. 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento” è consentita purchè le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e di trattenimento con quello in cui sono installate le cucine deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del D.M. 30.11.83. |  |  |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Locali di pubblico spettacolo “Chiese” mostre e fiere discoteche | Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la Lett. Circ. 5.4.79, n° 8242/4183 che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio (Circ. 17.12.86, n° 42, punto 7 – G.U. 5.2.87, n° 29). Gli “edifici destinati al culto” non sono locali di pubblico spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella Circ. 20.11.82, n° 52, punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83 del D.M. 16.2.82. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell’art. 15, punto 5 del D.P.R. 29.7.82, n° 577 (Circ. 17.12.86, n° 42, punto 8 – G.U. 5.2.87, n° 29). In attesa dell’emanazione delle specifiche normative ed in considerazione del fatto che il D.M. 6.7.83 e successive variazioni ed integrazioni non fa riferimento ai “materiali di allestimento di tipo standistico” utilizzati per “mostre e fiere”, le Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i Comandi provinciali dei VV.F. possono accertare la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi globali di sicurezza mediante l’utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall’organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguentemente all’utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia (Circ. 17.12.86, n° 42, punto 9 – G.U. 5 feb. 87, n° 29). Per determinare il numero massimo delle persone consentito in una Sala da ballo anche se la Circ. n° 16/1951 non lo prevede esplicitamente occorre commisurare la larghezza totale delle uscite con il numero dei posti a sedere. In pratica le persone che stanno ballando devono essere le stesse che occupano i posti a sedere e non di più (Antincendio, ottobre 1987). | 83 (6) | - |
| Magazzini | Vedi: Locali – punti 87 e 88 D.M. 16.2.82 e Lavoratori – punto 5/b D.P.R. 689. |  |  |
| Metalli opifici non metalli | Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli | 66 (3) | - |
|  | Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze | 67 (3) | - |
|  | Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli | 68 (6) | vedi 13 |
|  | Cantieri navali con oltre 5 addetti | 69 (6) | - |
|  | Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario con oltre 5 addetti | 70 (6) | - |
|  | Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti | 71 (6) | - |
|  | Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti Nota: per autoveicolo s’intende un “veicolo o macchina a combustione interna” (D.M. 16.11.81). L’indicazione circa il numero di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell’attività in analogia a quanto già previsto dal D.M. 20.11.81 per le autorimesse (Circ. 11.12.85, n° 36). | 72 (6) | vedi 13 |
|  | Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna | - | 13 |
|  | Fabbriche e depositi di fiammiferi | 30 (6) | 37 |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo | 31 (3) | vedi 36 |
|  | Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti. Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi | - | 36 |
|  | Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo | 32 (3) | vedi 38 |
|  | Macinazione e raffinazione dello zolfo | - | 38 |
|  | Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li | 33 (6) | - |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron ed altre leghe ad alto tenore di magnesio Vedi: Alimentari – punto 42 DPR 689. | 34 (3) | vedi 41 e 42 |
|  | Aziende per la produzione del magnesio, dell’elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio | - | 41 |
|  | Produzione di carburo di calcio e depositi per quantità superiori a 1000 Kg. | - | 50 |
| Mobili | Vedi: Locali – punto 87 D.M. 16.2.82 e Lavoratori – punto 2/B D.P.R. 689. |  |  |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mostre | Vedi: Locali pubblico spettacolo – punto 83 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Musei | Vedi: Edifici punto 90 D.M. 16.2.82 e Locali punto 87 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Natanti | Vedi: Autorimesse – punto 90 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Officine | Vedi: Metalli – punto 72 D.M. 16.2.82 e punto 13 D.P.R. 689. |  |  |
| Olio | Vedi: Liquidi infiammabili – punto 23 D.M. 16.2.82 e punto 15 D.P.R. 689. |  |  |
| Olii minerali | Vedi: Liquidi infiammabili – punti 14, 17, 96, 97 D.M. 16.2.82 e punti 10, 11, 19 D.P.R. 689 |  |  |
| Ospedali | Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto Vedi: Edifici – punto 90 D.M. 16.2.82. Liquidi infiammabili – punto 15 D.M. 16.2.82 e punto 11 D.P.R. 689. | 86 (6) | - |
| Paglia | Vedi: Legno – punto 46 D.M. 16.2.82 e punti 39 e 54 D.P.R. 689. |  |  |
| Panifici | Vedi: Liquidi infiammabili – punto 15 D.M. 16.2.82 e punto 11 D.P.R. 689. |  |  |
| Pellame | Vedi: Tessili – punto 49 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Pellicole | Vedi: Foto – punti 44, 45 e 52 D.M. 16.2.82 e punto 44 D.P.R. 689; Plastica – punti 34 e 35 D.P.R. 689. |  |  |
| Plastica | Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li | 57 (3) | 33-34 35-48 |
|  | Produzione di rajon e di cellophane e di prodotti affini ottenuti con l’impiego di solventi infiammabili | - | 26 |
|  | Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero) | - | 31 |
|  | Produzione e depositi di celluloide e di oggetti vari dello stesso materiale | - | 33 |
|  | Produzione e depositi di pellicole infiammabili Vedi: Foto – punti 44, 45 e 52 D.M. 16.2.82 e punto 44 D.P.R. 689. | - | 34 |
|  | Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili Vedi: Foto – punti 44, 45 e 52 D.M. 16.2.82 e punto 44 D.P.R. 689. | - | 35 |
|  | Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini; produzione di linoleum e prodotti affini | - | 48 |
|  | Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li | 58 (6) | - |
| Pneumatici | Vedi: Gas – punto 1 D.M. 16.2.82 e Gomma – punto 55 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Profumerie | Vedi: Locali – punto 87 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Rifiuti | Vedi: Liquidi infiammabili – punto 15 D.M. 16.2.82 e punto 11 D.P.R. 689. |  |  |
| Riscaldamento | Vedi: Centrali termiche – punto 91 D.M. 16.2.82 |  |  |
| Ristoranti | Vedi: Alberghi – punto 84 D.M. 16.2.82 , Locali pubblico spettacolo – punto 83 D.M. 16.2.82 e Centrali termiche – punto 91 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Residence | Vedi: Alberghi – punto 84 D.M. 16.2.82 |  |  |
| Scuole | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti. Vedi: Edifici – punto 90 D.M. 16.2.82. Nota: le caserme e le case di reclusione non rientrano fra quelle attività di cui ai punti 84 e 85 del D.M. 16.2.82 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi V.F. (Circ. 11.12.85, n° 36). Le succursali di scuole, se non fisicamente collegate, vanno considerate separatamente (Antincendio, febbraio 1986). 1. Per gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, agli adempimenti connessi al rilascio del nullaosta provvisorio di cui all’art. 1, co. 5, della L: 7.12.84, n° 818, e successive modificazioni ed integrazioni, devono provvedere le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla fornitura e manutenzione dei locali. 2. Il personale direttivo delle medesime istituzioni scolastiche ed educative è esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente agli adempimenti di cui al co. 1, 2 bis e 2 ter (Omissis, riguardano problemi di finanziamento) (Testo del D.L. 27.2.87, coordinato con la Legge di conversione 13.4.87, n° 149, art. 5). | 85 (6) | - |
| Sostanze pericolose | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici Nota: Su conforme parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, i perossidi organici devono essere inclusi nella voce 25 del D.M. 16.2.82 (estratto della Circ. 28.6.86, n° 17) | 24 (3) | vedi 32 |
|  | Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti considerate tali dal regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635 | - | 32 |

| Argomento | Attività | D.M. 16.2.82 | D.P.R. 689 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sostanze pericolose | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni | 25 (6) | vedi 32 |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori | 26 (3) | - |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi organici | 27 (3) | vedi 32 |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili | 28 (3) | - |
|  | Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno | 29 (3) | - |
| Sostanze radiogene detenzione trasporto | Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 L. 31 dicembre 1962, n. 1860 ed art. 102 D.P.R. 13.2.1964, n. 185) Nota: le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal medico provinciale a norma dell’art. 96 del D.P.R. 13.2.64, n° 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75 del D.M. 16.2.82 e pertanto non sono soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, limitatamente a tali autorizzazioni (Circ. 11.12.85, n° 36). Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali rientrano nel punto 75 del D.M. 16.2.82 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 110 del D.P.R. 13.2.64, n° 185, che rimanda agli artt. 3 e 5 del D.M. 14.7.70. Resta valido quanto chiarito al punto 8 della Circ. Min. 11.12.85, n° 36 per le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dal medico provinciale a norma dell’art. 96 del citato D.P.R. 13.2.64, n° 185 (Circ. 17.12.86, n° 42, punto 1). | 75 (6) | - |
|  | Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185) | 76 (6) | - |
|  | Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 L. 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704) | 77 (6) | - |
|  | Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione | 78 (6) | - |
|  | Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) L. 31 dicembre 1962, n. 1860) | 79 (6) | - |
|  | Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: Impianti nucleari; Reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; Impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; Impianti per la separazione degli isotopi; - Impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti. | 80 (6) | - |
| Teatri | Vedi: Edifici – punto 90 D.M. 16.2.82 e Foto – punto 51 D.M. 16.2.82. |  |  |
| Terrecotte | Vedi: Edilizia – punto 73 D.M. 16.2.82 |  |  |
| Tessili depositi | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali ed artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini, con quantitativi: - da 50 a 1.000 q.li - superiori a 1.000 q.li Vedi: Carta – punto 45 D.P.R. 689. | 48 (6) (3) | vedi 45 e 47 |
|  | Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi depositi | - | 47 |
|  | Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: - da 25 a 75 addetti - oltre 75 addetti | 49 (6) (3) | - |
|  | Produzione di fibre tessili poliviniliche | - | 27 |
|  | Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma | - | 49 |
| Tipografie | Tipografie, litografie, stampa offset ed attività similari con oltre 5 addetti | 93 (6) | - |
| Uffici | Vedi: Lavoratori – punto 89 D.M. 16.2.82 e punto 6/B D.P.R. 689. |  |  |
| Vetro | Vedi: Gas – punto 11 D.M. 16.2.82 e punto 9 D.P.R. 689. |  |  |
| Vernici | Vedi: Liquidi infiammabili – punti 19, 20 e 21 D.M. 16.2.82; punti 20, 22 e 28 D.P.R. 689. |  |  |
| Villaggi turist. | Vedi: Alberghi – punto 84 D.M. 16.2.82 |  |  |

LEGENDA

- D.M. 16.2.82:      Attività soggette a controllo per rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi

(in parentesi, periodicità della visita in anni).

Testo coordinato con le modifiche apportate con D.M. 27.3.85 (G.U. 26.4.85, n° 98).

- D.P.R. 689/59:    Attività soggette al solo controllo sull’applicazione delle norme di Prevenzione Incendi nei luoghi

di lavoro (Tabelle A e B applicative del D.P.R. 547/55).

Attività in tabella B: solo relative alla voce Lavoratori.

Precisazioni

Il personale addetto al controllo dovrà in prima istanza individuare se l’Attività oggetto della verifica rientri tra quelle riportate nell’elenco di cui al D.M. 16 febbraio 1982 oppure in quelle del D.P.R. 689.

Nella “tabella di comparazione” appena riportata le Attività sono state elencate considerando sia la tipologia della singole attività sia i prodotti manipolati, facilitando il lettore nel confronto delle stesse.

Consideriamo, ad esempio le Attività riportate alla voce “Alimentari”:

| Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li | 41(6) | vedi 42 |
| --- | --- | --- |
| Aziende in cui si producono o impiegano polveri di cacao, tabacco, latte, destrina ed altre sostanze organiche | - | 42 |

Nella fattispecie al lettore si presenta la voce “vedi … 42” (colonna D.P.R. 689). In questo caso, questi dovrà considerare come Attività rientranti nel D.M. 16.2.82, solo le aziende in cui si impiega tabacco, e non quelle che producono o impiegano cacao, latte, destrina ed altre sostanze organiche.

Le Attività, entrambe soggette a controllo al fine di rilascio del Certificato di Prevenzione incendi (con conseguente lecita richiesta fatta ai titolari delle stesse affinché mostrino al personale VF il C.P.I. rilasciato dal Comando - ex. art. 15 D.P.R. 577/82), si distinguono tra loro nel fatto che, contrariamente alle Attività di cui al D.M. 16.2.82, l’inosservanza a disposizioni previste per le Attività riportate nelle tabelle A e B del D.P.R. 689, costituisce illecito penale (con conseguente applicazione di quanto previsto dalla disciplina sanzionatoria). La Corte di Cassazione (sentenza n° 282 dell’11.6.90, pubblicata su G.U. prima serie speciale del 20.6.90) ha infatti annullato la sanzionabilità dell’omessa richiesta per rilascio o rinnovo del CPI, dichiarando che “gli artt. 36 e 37 del dPR 547/55 sono ancora vigenti e non sono stati toccati dalla successiva L. 818/84 né dalle vicende alla stessa occorse e che sono tuttora penalmente assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi quelle aziende e lavorazioni specificatamente indicate nelle tabelle A e B aprovate con DPR n° 689/59; non lo sono invece, le attività individuate con il DM 16.2.82”.

Pertanto l’ufficiale di P.G. deputato al controllo dovrà:

- verificare la rispondenza ai dettami stabiliti dalle norme (compilerà quindi il “verbale di accertamento”),

- valutare eventuali inadempienze e, sulla base di quanto riscontrato,

- prescriverà gli adempimenti che riterrà più opportuni dettando i tempi tecnici procedurali (compilerà il “verbale di prescrizione”).

Al rientro in Caserma, essendo state violate norme del codice penale, informerà , tramite lo stesso Comando VF, il Pubblico Ministero competente per territorio sugli atti svolti.

Questa “informativa” ha lo scopo di notiziare il P.M.: la pratica rimarrà così “in stallo”.

Alla scadenza prescritta si ritornerà sul luogo per controllare la corretta effettuazione dei lavori (si compilerà il “verbale di prescrizioni impartite”).

Nello specifico si rimanda alla tabella D.L.vo 758/94.

Nell’occasione è opportuno precisare che le “maggiori” attività del D.M. 16.2.82 sono “normate”, ovvero disciplinate da provvedimento legislativo “proprio”. Per tutte le altre si dovrà fare riferimento alle disposizioni generali (D.M. 10 marzo 1998).